### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МАНСАРДНЫХ ОКОН ФАКРО

Универсальная система монтажа Универсальная система монтажа мансардных окон Факро была разработана для того, чтобы облегчить их монтаж независимо от конструкции крыши и типа кровельного покрытия. Эта система позволяет устанавливать окна на обрешетке или на стропилах, а также выбирать глубину установки окон в скате крыши.

Возможность установки на стропилах или обрешетке Особенность универсальной системы монтажа мансардных окон Факро заключается в том, что мы можем использовать однотипные монтажные кронштейны для монтажа на обрешетке, а если их перевернуть - для монтажа на стропилах, в зависимости от целей, выбирая один из трех уровней установки окна в скате крыши.

Глубина установки окна Универсальная система монтажа (монтажные кронштейны и пазы на оконной коробке), а также ассортимент изоляционных окладов Факро позволяют выбирать глубину установки мансардного окна в поверхности крыши. Это улучшает тепло-гидроизоляцию вокруг окна. Более глубокая установка окна в скате крыши, на 3 см или на 6 см, также улучшает эстетику крыши, особенно при использовании плоских кровельных покрытий.

Простота установки на обрешетке Монтаж на обрешетке крыши является более простым, потому что: - при установке окна небольшого размера отпадает необходимость подгонять конструкцию крыши; - позволяет передвигать окно во время монтажа в бок, чтобы лучше подогнать окно и кровлю.

Выбор глубины установки окна В зависимости от вида кровельного покрытия, архитектурного решения и термоизоляции окна FAKRO можно устанавливать на трех разных уровнях: N = 0 cм, V = -3 cм, J = -6 cм. В настоящее стандартной глубиной посадки окон для крыши FAKRO для России является глубина "V" (окно утоплено в кровлю на 30 мм).